Часть V аукционной документации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

- Требования к оборудованию

Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели в соответствии со Спецификацией.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Государственного контракта.

В случае поставки оборудования Поставщик должен указать в первой части заявки на участие в аукционе конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией, а также указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), и наименование страны происхождения товара.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Температура хранения | - 20 ...+40 °С |
| Влажность хранения | 20 ... 80% |
| Рабочая температура | - 20 ...+40 °С |
| Рабочая влажность | 20... 80% |

Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

Поставляемое оборудование должно соответствовать классу энергоэффективности «А», если такой класс применим к данному оборудованию.

Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента поставки. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.

Поставщик должен предоставить техническую поддержку на поставляемое оборудование в течение всего гарантийного срока, при условии соблюдения требований эксплуатации, предъявляемых производителем оборудования, с учетом уровня гарантийного обслуживания, указанного в спецификации.

В гарантийный период должны быть обеспечены: первоначальная диагностика неисправностей и выезд специалиста к месту обнаружения неисправности до окончания следующего рабочего дня, гарантированное восстановление работоспособности или замена оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки о неисправности.

Должна быть обеспечена «горячая линия» технической поддержки поставщика и производителя с режимом работы: с 08:00 до 17:00.

Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии.

Условия технической поддержки поставляемого программного обеспечения должны соответствовать стандартным условиям, установленным производителями данного программного обеспечения.

Терминал продажи билетов должен быть собран и быть в рабочем состоянии.

2. Функциональное описание терминала

Интерактивный платежный терминал (Инфомат) представляет собой платежный терминал, с помощью которого осуществляется продажа проездных билетов на регулярные пассажирские автомобильные перевозки с автовокзала г.Череповец.

Инфомат должен иметь вандалостойкое исполнение, не содержать полостей и/или отверстий, доступных для несанкционированного помещения в них посторонних опасных предметов, иметь настенное исполнение,  габаритные размеры неболее (Ш-В-Г) 405-750-310.

Технические требования к терминалу по продаже билетов

| Интерфейс | 17” TFT панель, сенсорный экран |
| --- | --- |
| Компьютер | Промышленный компьютер на базе Intel Celeron не более 2,8 Ггц, HDD 2,5” съемный |
| POS терминал | Полнофункциональный вандалоустойчивый уличный пинпад с внешними картридерами (Unattended Payment Terminal (UPT Keyboard)), оснащенный устройствами самообслуживания, работающих с магнитными, чиповыми и бесконтактными банковскими картами операторов платежных систем работающих на территории РФ. ОС Linux с многопоточной работой приложений Инновационная система безопасной удаленной загрузки ключей Прикладное ПО: готовые программы, разработка по ТЗ, либо передача SDK c техподдержкой Сертификаты EMV L1, EMV L2, PCI PED 2.1. CPU: ARM9 Zatara; Память Flash для хранения программ и данных не менее 16 Мб; ОЗУ для выполнения программ не менее 16Mб; Внутренняя защищённая память CPU не менее 64 Кб; Память безопасного хранения с батарейным питанием не менее 4 Кб; Напряжение питания + 7,5 В … +24 В; Монохромный графический LCD-дисплей с подсветкой не менее 122х32; Клавиатура: 16 клавиш (0..9; ↓; ↑; Ввод; Выход; Сброс; Меню); Количество циклов нажатия: не менее 2 000 000 Алгоритмы шифрования: RKL, DES, 3DES, RSA, MAC Схема распределения ключей (3DES): DUKPT, MK/SK, Fixed Антивандальность: IK07 Водонепроницаемость: IP64 Сертификат PCI: 1.0, 2.0, 3.0 |
| Принтер | Киоск-принтер Разрешение печати: 200 dpi Ширина рулона бумаги: от 52 до 82.5мм Плотность бумаги: от 60 до 110г/м(2); Скорость печати: более 25 0мм/сек; Функции для невостребованных документов: выбросить чек (скорость до 1000 мм/сек); втянуть чек в ретракт (скорость до 1000 мм/сек); Подача бумаги: рулон (диаметр 250мм), фальцованная бумага (до 450 бланков); Печать графики и текста; Печать штрих - кодов: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93 ,CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX Автоотрезчик: Более 1000000 отрезов; Среднее время безотказной работы: 150 000 часов; Датчики: окончания бумаги (наличия бумаги), бумаги на выходе, открытия крышки принтера, близости окончания бумаги на держателе бумаги, температуры печатающей головки. Шрифты: CP437, CP850, CP860, CP863, CP865,CP858 (Euro)CP 866; Габаритные размеры: 116х143х76 мм; Держатель рулона бумаги, устанавливаемый в трех положениях: сверху, снизу и сзади принтера ; - Эргономичная заправка бумаги с любой стороны киоска, с которой организован доступ к принтеру; - Конфигурации:коннекторы с левой стороны принтера; - Микропроцессор 96МГц (встроенный FPU); - Память: 8 MB RAM + 3MB Flash; - Функция антизамятия бумаги; - Подсветка слота выдачи чека; - Функция самодиагностики печатающей головки; |
| Коммуникации | Беспроводной модуль с диапазонами связи GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850. Вес не более 0.17 кг. Габариты изделия (ШхВхГ) не более 76х53х31 мм. Диапазон напряжение питания: 8-30В. Адаптер источника питания: 12В/500мА. Передача данных: SMS - MT, MO, CB, режимы «Текст» и PDU; Скорость CSD не менее14 kbit/s Скорость GPRS не менее 86 kbit/s Опции передачи данных - USSD |
| ИБП | Встроенный источник бесперебойного питания не менее 40 мин автономной работы Не менее 600 ВА Наличие защиты от короткого замыкания |
| Комплект системы безопасности | Датчик удара Датчик наклона Датчик открытия дверей Контроллер безопасности Контроллер наличия заземления с подключаемым индикатором |
| Предустановленное программное обеспечение | Операционная система Функциональные возможности Plug-n-Play функциональность для торговых операций; Многопользовательский режим и экранная клавиатура для входа в систему; Поддержка широкого спектра сетевых технологий; Возможность удаления и добавления компонентов после установки системы; 64 битная операционная система; Возможность загрузки в безопасном режиме; Реестр установленных программ в котором хранятся настройки приложений, системы и драйверов; Меню дополнительных вариантов загрузки при старте системы; Поддержка шаблонов политик безопасности и обновление корневых сертификатов; Функция защиты сетевого доступа; Поддержка стандартных инструментов управления сетевыми ресурсами; Шифрование файловой системы; Поддержка двух мониторов; Удаленный помощник. |
| Функциональные возможности программного обеспечения платежного терминала | Загрузка нормативно-справочной информации из базы данных комплексной системы резервирования мест и реализации билетов на автобусы междугородного и пригородного сообщения «АСУ Автовокзал» «ДЮК» (актуализация информации о текущих тарифах, расписаниях); Передача сообщений для мониторинга; Регистрация операций по движению материальных ценностей и денежных средств на Центральном сервере автоматизированной системы контроля оплаты проезда в транспорте «АСУ Автовокзал» «ДЮК» Функции, доступные в Служебном режиме: Проверка функционирования оборудования и связи с сервером; Просмотр журнала операций (логов); Блокирование и разблокирование терминала (должна быть возможность блокировки терминала, при которой работа с терминалом недоступна покупателям). |
|  | Возможность интеграции с Платежным шлюзом, обеспечивающим проведение авторизации платежей Возможность смены рабочих ключей крипто-клавиатуры и бесконтактного считывателя по инициативе Платежного шлюза Наличие инструментов расширенной диагностики (решение проблем, диагностика работоспособности, наглядный мониторинг и контроль версии ПО и ПО оборудования) Программное обеспечение терминала должно взаимодействовать с Центральным сервером с помощью веб-сервиса автоматизированной системы «АСУ Автовокзал» «ДЮК».. Интерфейс программных компонентов и модулей должен поддерживать русский язык, Графический пользовательский интерфейс терминала должен препятствовать ошибочным действиям пользователей, а именно: пользователь должен иметь возможность визуально наблюдать за вводимыми данным (внесенной суммы, выбираемого тарифа или типа билета); интерфейсом могут быть предусмотрены справочные примечания, информирующие пользователя о деталях выполняемых операций, а также информационные окна, предупреждающие пользователя о некорректных действиях, ошибках. |