«АРИАНСЕРВИС» ЖШС                                                        ТОО «АРИАНСЕРВИС»

БИН 120140000532                                                              БИН 120140000532

БИК KZKOKZKX                                                                      БИК KZKOKZKX

р/с КZ78926140119Z629000                                   р/с КZ78926140119Z629000

АО «Казкоммерцбанк»                                                                     АО «Казкоммерцбанк»

ТОО  «АРИАНСЕРВИС»

Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 6мкр., дом здание № 39А,

первый этаж, офис 202, почтовый индекс 130000, тел.факс 8(7292) 53 08 19

e-mail: arianservis@bk.ru

Исх.№176/750

Исп. А. Аксана раб.тел: 8(7292)600203

От 13.09.2018г.

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Просим Вас рассмотреть данную заявку и предоставить Технико - Коммерческое

предложение на поставку данного оборудования. В случае предоставления данного ТКП просим указать сроки поставки

| № | Наименование | Краткая характеристика | Кол-во | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал, для сканирования билетов, для проводника, мобильный | Физическиехарактеристики:ВессаккумуляторомНеболее500гр.,дисплейСенсорн ый,диагональнеменее4дюйма.Ориентация:портретная,цветнойдисплейWVGA(ра сширениемдисплеяот800х480пикселей).ПанельСенсорная,покрытаястекломГори ллаГласс2илидругиестекольныепокрытияустойчивыекударамипадениям,подсвет каСветодиодная,питание220В,стандартныйаккумуляторЛитийионныйаккумулятор;неменее 3,7 В , 4100 мАч, Клавиатура: WEHH 24 клавишная, Android Не менее 4.4.2 с возможностью апгрейда до 5.1, слот расширения Разъем для карты Micro-SD (до 32 Гб), связь Интерфейс: USB 2.0 HighSpeed, WLAN, WWAN, Bluetooth (кабельная связь с персональным компьютер, использование беспроводных сетейwifi, соединение по Bluetooth), аудио Микрофон ,динамик,поддержка гарнитуры Bluetooth, разъем 3,5 мм под наушники Рабочие характеристики: Процессор Четырехъядерный процессор не менее 1,3 ГГц, операционная система Android 4.4.2 или другие аналогичные операционные системы на базе IOS, Windowsphone, память не менее 1 Гб RAM, флэш-память: не менее 8 Гб Условия эксплуатации: Рабочая температура От -10 до 50° C, температура хранения От -40 до 70°C, влажность От 5 до 85% без конденсата, класс защиты IP65, устойчивость к падениям Падение с высоты 1,2 м на бетонное покрытое в условиях операционной температуры Считывание данных: Камера Автофокус 5 МП с контролируемой вспышкой, возможность считывания одномерных штрих кодов, сканер двухмерных кодов: Имидж-сканер 2D, типы данных Линейные и двухмерные штрих-коды, pdf417, QR код, CODE 128, фотографии, видео, подписи, документы, передача голоса и данных по беспроводной сети, поддерживаемые частоты Dual 3G (WCDMA & TD-SCDMA); GSM900, DCS1800, UMTS900, UMTS2100,TDSCDMAB34.,передача голоса и данных по беспроводной LAN, радиосвязь Трехрежимный IEEE 802.11/b/g/n, встроенная функция GPS Интегрированная автономная и сопровождаемая система GPS , (A-GPS) | 1500 | Шт. |

- Краткие сведения о закупаемом товаре.

  - Мобильные терминалы проводников третьего поколения (далее – МТП3) представляют собой устройства для регистрации пассажиров, оформивших электронные билеты с использованием сети Интернет с электронной регистрацией.

  - Функционирование МТП3 осуществляется в режиме регистрации пассажиров, оформивших электронные билеты с электронной регистрацией.

  - В МТП3 должно обеспечиваться формирование контрольной ленты и журнала событий.

  - В режиме электронной регистрации МТП3 должен обеспечивать:

- взаимодействие с сервером ФКС Mobius для получения ведомости проездных документов (в т.ч. электронных) по поезду;

- поддержку распознавания основных типов безопасных и обычных штрих кодов в форматах pdf417, QR код, CODE 128, с возможностью сквозной дешифрации;

- обеспечение возможности для пассажира совершить посадку в поезд при наличии

удостоверения, или смарт-устройства с электронным QR кодом, полученным в виде изображения из билетных систем АО «НК «ҚТЖ»;

- предоставление отчетной информации по рейсу с возможностью выгрузки во

внешние системы информации о реальной перевозке пассажиров;

- проведение интеграции с системой фискального электронного билета АО «НК «Қазақстан темір жолы» в области:

  - передачи данных в системы фискальных билетных касс, интернет-порталов и мобильных терминалов проводника первого и второго поколения для возможности печати посадочных талонов с возможностью фиксирования успешной печати посадочного талона;

  - взаимодействия с системой обеспечения подлинности билета с обменом специализированными ключами шифрования;

  - управления сменами проводников и сквозного фиксирования действий пользователей с использованием специализированных ключей доступа и систем обеспечения безопасности среды передачи данных;

  - обеспечения аудита действий проводников на специализированных терминалах ревизора;

  - Программное обеспечение на мобильных терминалах проводника должно быть интегрировано в фискальные системы электронного билета АО «НК «Қазақстан темір жолы», прошедшие сертификацию с информационными системами АСУ «Экспресс-3».

- Технические требования к сопутствующим услугам

2.1. В рамках поставки МТП3 необходимо выполнить сопутствующие услуги по вводу товара в опытную и промышленную эксплуатацию согласно требованиям технической спецификации.

2.2. Обеспечение совместимости МТП3 с программными модулями сервера фискальной компьютерной системы.

- Требования к технологической платформе МТП3.

  - Технологическая платформа МТП3 должна исключать возможность нарушения работоспособности АСУ Экспресс-3, фискальной системы электронного билета Mobius, действующей технологии работы пассажирского хозяйства и ИВЦ железнодорожных администраций государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и обеспечивать взаимодействие с фискальными системами электронного билета АО «НК «Қазақстан темір жолы».

  - Программное обеспечение МТП3 должно предоставлять возможность проведения следующих операций:

- взаимодействие с сервером фискальной компьютерной системой в части:

- получения от сервера фискальной компьютерной системы нормативно-справочной и тарифной информации;

- передачи данных в системы фискальных билетных касс, интернет-порталов и мобильных терминалов проводника первого и второго поколения для возможности печати посадочных талонов с возможностью фиксирования успешной печати посадочного талона;

- взаимодействия с системой обеспечения подлинности билета с обменом специализированными ключами шифрования;

- управления сменами проводников и сквозного фиксирования действий пользователей с использование специализированных ключей доступа и систем обеспечения безопасности среды передачи данных;

- обеспечения аудита действий проводников на специализированных терминалах ревизора;

- передачи на сервер фискальной компьютерной системы данных о состоянии МТП3, о проверенных проездных документах (билетах);

- МТП3 должен осуществлять обмен данными с сервером ФКС посредством беспроводной сети.

- взаимодействие с информационными системами с целью получения ведомости проездных документов по поезду, включая ведомость занятия мест пассажирами, прошедших электронную регистрацию;

- взаимодействие с информационными системами для получения информации о маршруте движения;

- формирование накопительного отчета о занятии мест пассажирами по каждому вагону;

- обеспечение хранения накопительного отчета и возможность выгрузки его на внешние носители информации;

- внедрение системы управления доступом, которая позволит однозначно идентифицировать проводника, обеспечить подлинность и неизменяемость данных передаваемых от мобильного терминала   с в фискальные системы;

- обеспечение печати и учета бумажных и электронных посадочных талонов посредством использования МТП первого и второго поколения, фискальных касс электронного билета и интернет-порталов;

  - Обеспечение интеграции с системой обеспечения подлинности электронных билетов на основании стандартов информационной безопасности РК.

  - Обеспечение поддержки сервера фискализации, позволяющего автоматически фискализировать все транзакции в МТП3, хранить данные в независимой защищенной памяти.

  - Возможность печати в документах фамилии пассажира на государственном языке.

- Требования к аппаратному обеспечению

  - Требования к мобильным терминалам проводника третьего поколения:

Таблица 1 «Техническая характеристика МТП3»

| Физические характеристики |
| --- |
| Вес с аккумулятором | Не более 500 гр. |
| Дисплей | Сенсорный Диагональ не менее 4 дюйма Ориентация: портретная Цветной дисплей WVGA (расширением дисплея от 800х480 пикселей) |
| Панель | Сенсорная, покрытая стеклом Горилла Гласс 2 или другие стекольные покрытия устойчивые к ударам и падениям |
| Подсветка | Светодиодная |
| Питание 220В |
| Стандартный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор;не менее 3,7 В 4100 мАч |
| Клавиатура |
| WEHH | 24 клавишная |
| Android | Не менее 4.4.2 с возможностью апгрейда до 5.1 |
| Слот расширения | Разъем для карты Micro-SD (до 32 Гб) |
| Связь | Интерфейс: USB 2.0 High Speed, WLAN, WWAN, Bluetooth (кабельная связь с персональным компьютер, использование беспроводных сетей wifi, соединение по Bluetooth) |
| Аудио | Микрофон Динамик Поддержка гарнитуры Bluetooth Разъем 3,5 мм под наушники |
| Рабочие характеристики |
| Процессор | Четырехъядерный процессор не менее 1,3 ГГц |
| Операционная система | Android 4.4.2 или другие аналогичные операционные системы на базе IOS, Windows phone |
| Память | Не менее 1 Гб RAM Флэш-память: не менее 8 Гб |
| Условия эксплуатации |
| Рабочая температура | От -10 до 50° C |
| Температура хранения | От -40 до 70°C |
| Влажность | От 5 до 85% без конденсата |
| Класс защиты | IP65 |
| Устойчивость к падениям | Падение с высоты 1,2 м на бетонное покрытое в условиях операционной температуры |
| Считывание данных |
| Камера | Автофокус 5 МП с контролируемой вспышкой, возможность считывания одномерных штрих кодов |
| Сканер двухмерных кодов: | Имидж-сканер 2D |
| Типы данных | Линейные и двухмерные штрих-коды, pdf417, QR код, CODE 128 Фотографии, видео, подписи, документы |
| Передача голоса и данных по беспроводной сети |
| Поддерживаемые частоты | Dual 3G (WCDMA & TD-SCDMA); GSM900, DCS1800, UMTS900, UMTS2100, TD-SCDMA B34. |
| Передача голоса и данных по беспроводной LAN |
| Радиосвязь | Трехрежимный IEEE 802.11/b/g/n |
| Встроенная функция GPS | Интегрированная автономная и сопровождаемая система GPS (A-GPS). |
| Голос и аудио |
| Голосовая связь | Высококачественный громкоговоритель Поддержка Bluetooth гарнитуры Режимы трубки и громкоговорителя |
| Гарантия |
| Гарантия | 1 год |

  - Питание МТП3 должно обеспечиваться от аккумуляторной батареи. Возможность работы без подзарядки батареи - не менее 6 часов при интенсивной нагрузке и при соблюдении условий эксплуатации.

  - Корпус МТП3 должен соответствовать стандарту IP65.

(защитная оболочка от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международными стандартами

  - МТП3 должен эксплуатироваться в следующих условиях:

- температура окружающей среды: - 10°С - +50°С (при эксплуатации в открытом пространстве в течение одного часа);

- допустимая влажность 5 - 85% (без конденсата).

Имеем возможность закупить товар через Российскую компанию

В дальнейшем надеемся на взаимовыгодное, долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

С Уважением,

Директор ТОО «АРИАНСЕРВИС» 					                 Д. А. Орлов

Исп. А. Аксана

раб.тел: 8(7292)600203

# Text boxes

АС